|  | Město Bohumín Masarykova 158 735 81 Bohumín |
| --- | --- |

Č.j.: MUBO/15043/2021/INV/Jo

V Bohumíně 12. 4. 2021

Vysvětlení č. 4, 5, 6, 7, 8 a 9 zadávací dokumentace

(požadavky a podmínky pro zpracování nabídky)

„Příprava území - lokalita Petra Cingra – komunikace, sítě a hřiště“

Zadavatel: Město Bohumín

zastoupené starostou Ing. Petrem Víchou

Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín

IČO: 00297569

DIČ: CZ 00297569

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bohumín

Číslo účtu: 27-1721638359/0800

Kontaktní osoba: Lenka Jochimová, DiS., referent odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 177

e-mail: jochimova.lenka@mubo.cz nebo

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic, tel. 596 092 242

e-mail: ptoskova.jitka@mubo.cz

Identifikace osob odlišných od zadavatele podílejících se na vypracování PD:

Ing. Ivan Šnapka, ŠNAPKA SLUŽBY S.R.O., Hřbitovní 651/8, 735 42 Těrlicko

Ing. Jaroslav Gavlas, Opavská 768/99, 70800 Ostrava - Poruba

Ing. Miroslav Knápek, Břustkova 27, 700 30 Ostrava - Vyškovice

Ing. Magda Cigánková Fialová a Ing. Romana Šašinková, krajinářská architektka ČKA, Českobratrská 7, 702 00 Ostrava

Ing. Jaroslav Holáň, Amper design, s. r. o., Ruská 398/43, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Dotaz dodavatele č. 4.1:

Jako uchazeč o výše uvedenou zakázku Vás prosíme o zodpovězení dotazu k zadávací dokumentaci. V dokumentech Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla a Společné povolení jsou zmíněny stanoviska GridServices, s.r.o. (zn. 5001802656 z 26.10.2018 a zn. 1103669057 z 12.4.2019). Tyto stanoviska jsme ale v zadávací dokumentaci nenašli. Prosíme o jejich doplnění.

Odpověď zadavatele:

Stanovisko zn.: 1103669057 z 12. 4. 2019 není stanoviskem GridServices. Dle uvedeného Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla a Společného povolení jsou přiložena odpovídající stanoviska GridServices ze dne 26. 10. 2018 a ze dne 30. 5. 2019. Doplněna příloha č. 10 Vyjádření GridServices ze dne 26. 10. 2018 a 30. 5. 2019.

Dotaz dodavatele č. 4.2:

Dále prosíme o objasnění rozporu v objektu SO 06 Plynovod. Liší se dimenze a délka plynovodu. V projektové dokumentaci a rozpočtu je DN 40- 22m a DN 32- 22 m. Ve smlouvě s GrindServices je DN 63- 22 m. Dále se domníváme, že napojení na stávající plynovod je 3x, ne 2x.

Odpověď zadavatele:

Správná dimenze je DN 63 v délce 22 m. Napojení na stávající plynovodu bude 3x. Opravené položky jsou v SO 06 – plynovod označeny pol. DI 4 (značeny barevně). Doplněna příloha č. 11 Opravený výkaz výměr SO 01 – 08 2021_04_12.

| DI 4 | 230180014R00 | Montáž trub z plastických hmot PE, PP, DN 63 | m | 22,00000 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DI 4 | 286551112 | Napojení plynovodu na stáv,řád | soubor | 3,00000 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Dotaz dodavatele č. 5.1:

Dobrý den, potřebovali bychom informaci k stavebnímu objektu SO 06 6.0 - Plynovod. Ke správnému ocenění v nabídce potřebujeme informaci o stávajícím plynovodním řadu:
ŘAD 1 - jaké je stávající potrubí - materiál a profil, na které se napojuje nové potrubí v bodě 1.
Bude třeba při napojení použít balónování stávajícího STL potrubí?
ŘAD 2 - jaké je stávající potrubí - materiál a profil, na které se napojuje nové potrubí v bodě 4 a v bodě 9.

Bude třeba použít při napojení balónování stávajícího STL potrubí?

Prosíme o bližší informaci k tomuto stavebnímu objektu.

Odpověď zadavatele:

Stávající potrubí – Řád 1 a 2 je z polyethylenu (PE) o dimenzi D90 mm (DN 80). V technické zprávě je uvedeno, že při napojování bude plynovod uzavřen stlačením.

Dotaz dodavatele č. 6.1:

V SO 06 Plynovod: žádáme o vysvětlení projektové dokumentace:

- U ŘADU 1 - jaké je stávající potrubí - materiál a profil, na které se napojuje nové potrubí v bodě 1. Bude třeba při napojení použít balónování stávajícího STL potrubí?

- U ŘADU 2 - jaké je stávající potrubí - materiál a profil, na které se napojuje nové potrubí v bodě 4 a v bodě 9. Bude třeba použít při napojení balónování stávajícího STL potrubí?

Odpověď zadavatele:

Viz. odpověď na dotaz 5.1. tohoto vysvětlení.

Dotaz dodavatele č. 7.1:

Dovoluji si vznést dotaz k VZ:

Objekt: SO 06 6.0 - Plynovod

-ŘAD 1 - jaké je stávající potrubí - materiál a profil, na které se napojuje nové potrubí v bodě 1?

Bude třeba při napojení použít balónování stávajícího STL potrubí?

-ŘAD 2 - jaké je stávající potrubí - materiál a profil, na které se napojuje nové potrubí v bodě 4 a v bodě 9?

Bude třeba použít při napojení balónování stávajícího STL potrubí?

Z dokumentace nelze tyto údaje zjistit.

Dovoluji si Vás požádat o vyjasnění.

Odpověď zadavatele:

Viz. odpověď na dotaz 5.1. tohoto vysvětlení.

Dotaz dodavatele č. 8.1:

V SO 01 Příprava území ve výkazu výměr je v položce č. 29:

| 29 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 2 051,39000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

uvedené množství, které odpovídá položce č. 35:

| 35 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 2 051,39000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

V položce č. 29, odvoz suti, chybí množství položek č. 32,33,34

| 32 | 979990103R00 | Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm | t | 491,00000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 979990108R00 | Poplatek za skládku suti - železobeton | t | 196,35000 |
| 34 | 979990112R00 | Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30 | t | 117,11000 |

Žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace.

Odpověď zadavatele:

Doplněné položky jsou v SO 01 – příprava území označeny pol. DI 8 (značeny barevně). Doplněna příloha č. 11 Opravený výkaz výměr SO 01 – 08 2021_04_12.

| DI 8 | , | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů na vzdálenost do 1 km | t | 804,46000 |  | 0,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI 8 |  | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 11 262,44000 |  | 0,00 |

Dotaz dodavatele č. 9.1:

Žádáme o poskytnutí vyjádření PDS společnosti GasNet jako vlastníka a provozovatele technické infrastruktury ve smyslu § 161, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, k projektové dokumentaci, které smlouva o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní se spolešností GasNet dle odst. I. č. 4 této smlouvy nenahrazuje.

Odpověď zadavatele:

Viz. odpověď na dotaz 4.1. tohoto vysvětlení.

Změna zadávací dokumentace:

Ve čl. XII., bodu XII.2. Lhůta a místo podání zadavatel mění termín:

Maximální lhůta podání: 			26. 4. 2021 v 10:00 hodin

Okamžikem podání nabídky je považována doba elektronického převzetí prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Sdělení zadavatele:

Vzhledem k obsáhlosti a náročnosti zpracování odpovědí na dotazy č. 1 k vysvětlení zadávací dokumentace sdělujeme, že bude zveřejněn nový výkaz výměr a termín pro podání nabídek bude adekvátně posunut.

Ing. Jitka Ptošková v. r.

vedoucí odboru rozvoje a investic

Přílohy:

č. 10 – Vyjádření GridServices ze dne 26. 10. 2018 a 30. 5. 2019

č. 11 – Opravený výkaz výměr SO 01 – SO 08 2021_04_12