Dodávka pásové myčky POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY A DALŠÍ POŽADAVKY

Pro číselné hodnoty v uzavřeném číselném intervalu min./max. platí že minimální/resp. maximální hodnota je uzavřená, tzn., že dodavatel může nabídnout pouze větší u min. požadované hodnoty resp. nižší u max. požadované hodnoty.

| Minimální požadavky | ANO | NE | Skutečná hodnota |
| --- | --- | --- | --- |
| Obecné : |  |  |  |
| Počet nádrží – minimálně 4 |  |  |  |
| Objem jednotlivých tanků - minimálně 70 l |  |  |  |
| Celková délka max. 6.400 mm, omezeno prostorem |  |  |  |
| Rozteč pásu- minimálně 90 mm |  |  |  |
| Pás vybaven tyčkami - pro možné položení košů 500x500 mm na pás |  |  |  |
| Možnost nastavení tří rychlostí pohybu pásu v rozmezí 0,9-1,4 m/min |  |  |  |
| Požadovaná teplota předmytí nastavitelná v rozmezí 35-45°C |  |  |  |
| Požadovaná teplota mytí nastavitelná v rozmezí 55-65°C |  |  |  |
| Požadovaná teplota předoplachu z předoplachové nádrže v rozmezí 60-65°C |  |  |  |
| Délka aktivní zóny-měřená od první záclonky po první oplachové rameno-minimálně 2800 mm |  |  |  |
| V předmycí a mycích zónách celkem min. 13 mycích ramen nahoře a min. 7 mycích ramen dole |  |  |  |
| V zóně závěrečného oplachu min. 6 ramen, z toho 4 s čistou vodou |  |  |  |
| Zóna závěrečného oplachu se třemi stupni, z toho dva čistou vodou |  |  |  |
| Požadovaná teplota 1.oplachu čerstvou vodou v rozmezí 70-75°C |  |  |  |
| Požadovaná teplota 2.oplachu čerstvou vodou v rozmezí 80-85°C |  |  |  |
| Délka sušící zóny – minimálně 1400 mm |  |  |  |
| Výkon topných těles sušící zóny – minimálně 12 kW |  |  |  |
| Počet ventilátorů v sušící zóně – minimálně 2 |  |  |  |
| Celkový příkon stroje min. 65 kW – dostatečný topný výkon pro zaručení správných teplot v mycím stroji |  |  |  |
| Ekonomika a hygiena provozu |  |  |  |
| Aktivace zón při průchodu nádobím – integrovaná úspora mycích prostředků |  |  |  |
| Třída krytí IPX5 |  |  |  |
| Hygienicky provedené křídlové dveře otočné o 180° ve všech zónách |  |  |  |
| Celoplošný systém sít ve všech zónách s nádrží |  |  |  |
| Počet hydrocyklonů pro čištění plovoucích nečistot ve filtraci předoplachové nádrže - minimálně 3 |  |  |  |
| Elektronicky řízené odpady nádrží s automatickým odčerpáváním, bez přepadových trubek |  |  |  |
| Komunikace na dotykovém displeji v češtině |  |  |  |
| Možnost vyvolání dat pro HaCCP na displeji |  |  |  |
| Stroj vybaven čerpadlem na zvýšení tlaku |  |  |  |
| Stroj vybaven zařízením na zpětné získávání tepla z odpadních par – rekuperací se samočištěním |  |  |  |
| Úspora rekuperace – minimálně 10 kW |  |  |  |
| Odtah par přes vyjímatelný tukový filtr v hygienickém trubkovém provedení až k výměníku |  |  |  |
| Systém úspory mycího prostředku – bypass z předoplachové zény do zóny předmytí |  |  |  |
| Systém úspory oplachového prostředku – dávkování pouze do jednoho ze dvou bojlerů |  |  |  |
| Digestoře (2ks) 800x800 mm s napojením na stávající VZT |  |  |  |
| Možnost napojení stroje na odtah par |  |  |  |
| Automatický změkčovač vody řízený průtokem |  |  |  |
| Vybaven dvěma patronami na iontovou výměnu, zajišťuje kontinuální provoz |  |  |  |
| Není potřeba elektrický přípoj |  |  |  |
| Průtok min. 30l/min. |  |  |  |
| Doba regenerace max. 10 minut |  |  |  |
| Připojení na teplou vodu do 60 stupňů. |  |  |  |
| Stavební úpravy a instalace |  |  |  |
| vybourání stávající příčky v délce 2m, výšky 2,7m a její zednické zapravení - stěny, strop, podlaha včetně případných přeložek rozvodů ve stěně (elektřina, voda, odpad) |  |  |  |
| přivedení nového el. kabelu z rozvaděče k myčce |  |  |  |
| demontáž a likvidace původní myčky nádobí |  |  |  |
| umístění pásové myčky nádobí vč. Příslušenství do stávajících prostor |  |  |  |
| Záruka a servis |  |  |  |
| Záruční doba min. 36 měsíců |  |  |  |