Výběrové řízení – zakázka malého rozsahu

„Gynekologie – Úprava koupelen“

Vyřizuje:	Jiří Pavlík

Telefon:	596 096 313

E-mail:		pavlik@nembo.cz

Datum:		29.11.2022

Výzva k podání nabídky

Vyzýváme Vás tímto v souladu se směrnici pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách města č. 9/R z 3.12.2018, účinné od 1.1.2019, čl. IV., oddíl 4, a zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek k podání nabídky na provedení zakázky malého rozsahu, která není zadávána v podmínkách zákona č. 134/2016 Sb. o  zadávání veřejných zakázek, s názvem

„Gynekologie – Úprava koupelen“

Zadavatel : Město Bohumín

Adresa zadavatele: Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Zastoupeno na základě příkazní smlouvy

Název zástupce zadavatele:		Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Adresa zástupce zadavatele: 	Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

IČ zadavatele: 			26834022

Oprávněná osoba zadavatele: 	MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, předseda představenstva

Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA, místopředseda předst.

Kontaktní osoba zadavatele: 		Jiří Pavlík, obchodně provozní manažer

Telefon: 				596 096 313

E-mail: 				pavlik@nembo.cz

www: 					www.nembo.cz

Předpokládaná hodnota zakázky:

1 150 000,- Kč bez DPH

1. Předmět a rozsah nabídky

Při zadání veřejné zakázky malého rozsahu není Zadavatel povinen použít ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Pokud se dále v textu vyskytne odkaz na zákon nebo jsou použity zákonné pojmy, jde jen o podpůrný krok a Zadavatel se bude citovanými ustanoveními zákona nebo pojmy řídit pouze přiměřeně. Zadavatel současně upozorňuje, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele, a nikoliv souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem, které se týkají předmětu zakázky, neboť jsou obecně závazné. Účastník se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných právních norem.

Předmětem je uzavření smlouvy o dílo, jejímž obsahem jsou stavební úpravy - rekonstrukce dvou hygienických zázemí, které budou sloužit pro pokoje lůžkového oddělení gynekologie. V místnostech budou provedeny stavební úpravy spočívající ve výměně nášlapné vrstvy podlahy, nové obklady stěn, drobné stavební úpravy. Bude provedena výměna dveří a nový SDK podhledu.

Rovněž bude provedena nová elektroinstalace koupelny a WC.

Stavební práce proběhnou v budově pod adresou Slezská č.p. 340, postavené na pozemku s parcelním číslem 458, zapsané na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Starý Bohumín, obec Bohumín, vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Karviná, dále jen „Budova“. Uvedená budova se nachází v areálu Bohumínské městské nemocnice, a.s. a je v orientačním plánu označena jako Budova A.

Objekt je ve vlastnictví města Bohumín, které se stavebními pracemi vyslovilo souhlas.

2. Rozsah prací

Práce proběhnou dle projektové dokumentace vypracované společností Atris, s.r.o., a která je jako příloha číslo 3 - Technická zpráva - Stavba

příloha číslo 4 - Technické podmínky výrobků

příloha číslo 5 - Technická zpráva - Elektrické zařízení,

příloha číslo 6 - Koupelna 3NP půdorys - Bourací práce,

příloha číslo 7 - Koupelna 3NP půdorys - Nový stav

příloha číslo 8 - Koupelna 3NP půdorys – Elektro

příloha číslo 9 - Soupis prací – položkový rozpočet

nedílnou součástí této výzvy.

Obecná charakteristika předmětu díla

Stavební úpravy spočívají v provedení stavebních úprav stávajícího hygienického zázemí. Zmíněnými úpravami dojde k rekonstrukci dvou hygienických zázemí, které budou sloužit pro  pokoje        lůžkového oddělení gynekologie. V místnostech budou provedeny stavební úpravy spočívající ve výměně nášlapné vrstvy podlahy, nové obklady stěn, drobné stavební úpravy.  Bude provedena výměna dveří a nový SDK podhled.

Bourací práce

Před zahájením bouracích prací bude provedeno vyklizení hygienických zázemí a chodby před koupelnou s WC. Budou vybourány dveře vč. zárubně. Stávající otvor mezi chodbou a WC bude zazděn. V rámci koupelny a WC bude provedeno vybourání vybraných příček. Dále bude provedeno odstranění nášlapné vrstvy podlahy a obkladů stěn.

Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu výkresové dokumentace bouracích prací.

Svislé konstrukce

Budou vyzděny příčky z pórobetonového zdiva. Budou provedeny zazdívky vybouraných dveří pórobetonovými tvárnicemi.

Vodorovné konstrukce

Po demontáži stávající nášlapné vrstvy bude provedeno, vyčištění, vyspravení a vyrovnání podlahy a provedena nivelační stěrka.  Na takto připravený podklad bude v hygienickém zázemí nalepena keramická dlažba.  V koupelnách a WC bude namontován SDK podhled do vlhkých prostor.

Úpravy povrchů vnitřních

Budou oklepány nesoudržné části omítek, provedeno jejich vyspravení (předpoklad 10%). Na vyspravený podklad bude provedena výztužná tkanina do tmele a nový keramický obklad. Ve sprchových koutech bude provedena hydroizolační stěrka vč. koutových a systémových pásek.

Podlahy

Po demontáži stávající nášlapné vrstvy bude provedeno vyčištění, vyspravení a vyrovnání podlahy a provedena nivelační stěrka. Na takto připravený podklad bude v hygienickém zázemí nalepena keramická dlažba, včetně hydroizolační stěrky.

Podhledy

V hygienickém zázemí budou namontovány SDK podhledy do vlhkých prostor.

Výplně otvorů

Stávající vnitřní dveře budou demontovány, budou vybourány stávající zárubně. Budou osazeny nové obložkové zárubně a do koupelen budou použity dveře z HPL laminátu.

Izolace proti vodě

V koupelnách bude provedena hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách. Hydroizolační stěrka bude použita na podlahu, vytažená 300 mm na stěnu a v místě sprchy bude provedena do výšky 2100 mm.

HI stěrka bude provedena v souladu s technologickým postupem výrobce a budou použity veškeré systémové příslušenství a doplňky (koutové a rohové pásky apod.).

Zámečnické konstrukce

Budou osazeny madla v koupelnách a na dveřích v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.

Truhlářské konstrukce

Budou osazeny nové vnitřní dveře vč. obložkových zárubní.

Malby a nátěry

Bude provedena výmalba dotčených prostor

Osvětlení a elektroinstalace

Bude provedena úprava elektroinstalace – viz. samostatná část PD (Přílohy č. 5 a č. 8).

V novém hygienickém zázemí budou osazeny ventilátory, aby bylo zajištěno větrání  hygienických zázemí.

Zdravotechnika

Bude provedeno napojení nových zařizovacích předmětu na stávající rozvody ZTI v objektu.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Při provádění stavby a užívání objektů je nutné dodržovat závazné předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to zejména: zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona 362/2007 Sb., a změny 189/2008 Sb.

Stavební práce budou probíhat za provozu. Zhotovitel je povinen respektovat požadavky vyplývající z požadavků provozovatele, zejména přijmout opatření k zajištění BOZP.

Další podmínky

Při realizaci stavby nejsou požadovány významné potřeby médií. Napojení na energie a vodu si musí zajistit dodavatel stavby nezávisle na stávajících rozvodech, případně po dohodě s objednatelem napojením přes podružné měření a jištění na stávající objekt.

Zhotovitel je povinen přijmout opatření, aby splňoval hygienické limity pro venkovní prostředí staveb, především dodržení hygienických limitů pro hluk ze stavební činnosti dle § 12 odst. 6 a přílohy č.3, části B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracím.

Při výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí. Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby na své náklady, v rámci vlastní stavební činnosti v souladu se zákonem č. 83/2016 Sb., o podrobnostech a nakládání s odpady a dle dalších souvisejících předpisů a nařízení.

Způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován.

Podrobná specifikace požadovaného rozsahu stavebních a montážních prací je uvedena v zadávací dokumentaci – Příloha č.9 Soupis prací - položkový rozpočet (závazný pro zpracování nabídkové ceny).

Zadavatel uplatňuje odpovědné zadávání veřejných zakázek v souladu se svým posláním.

Veřejné zakázky zadávané zadavatelem akcentují témata v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti a inovací Tyto principy jsou uplatňovány přiměřeně a transparentně při respektování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace ve vztahu k dodavatelům a principů účelnosti, hospodárnosti a efektivity při naplňování poslání zadavatele.

Projevy výše uvedených zásad odpovědného zadávání veřejné zakázky jsou podrobněji specifikovány takto

při zajištění dodávky musí být dodržena následující kritéria:

- transparentní dodavatelský a subdodavatelský řetězec;

- vyplácení spravedlivé mzdy;

- bezpečné pracovní podmínky;

- zákaz nucené a dětské práce;

- dodržování pracovní doby a platné pracovní smlouvy

Dodržování podmínek legálního zaměstnávání, důstojných pracovních podmínek a zajištění bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na plnění této veřejné zakázky

Při shodné nabídkové ceně bude upřednostněn dodavatel, který splňuje kritéria pro tzv. malé podniky.

Zadavatel rovněž požaduje zohlednění principů cirkulární ekonomiky, kdy v případě požadavku ekologické likvidace původního vybavení a obalových materiálů preferuje řešení formou recyklace.

Požadavky na provedení díla:

- dílo bude splňovat veškeré předpisy, normy a technické standardy platné při provádění všech stavebních a montážních prací

- cena díla bude doložena rozpočtem s uvedením jednotkových cen. Cena za jednotlivé položky, uvedená v tomto rozpočtu, bude závazná pro případné vícepráce nebo méněpráce, které nelze při provádění díla vyloučit

V ceně nabídky musí být dále zahrnuty náklady na:

- atesty, certifikáty a prohlášení o shodě veškerých použitých materiálů

- el. energii, vodu

Uchazeč odpovídá za úplnost specifikace a dodávek při oceněni v rozsahu této výzvy.

3. Lhůta plnění

Předpokládaný termín zahájení díla						12.12.2022

Předpokládaný termín ukončení celého díla, včetně jeho předání:		31.12.2022

4. Zadávací podmínky

Dle dokumentace zpracované společností ATRIS s. r. o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava. Dokumentace tvoří nedílnou přílohu této výzvy. Prohlídka místa stavby je možná po předchozí dohodě s s Ing. Davidem Otrubou, mail: otruba@nembo.cz

Další doplňující údaje budou uchazečům rovněž poskytnuty Ing. Davidem Otrubou, mail: otruba@nembo.cz, případně zveřejněny prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, který je implementován na profilu zadavatele https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html.

Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se všemi zadávacími podmínkami, včetně prohlídky místa stavby, sděleními ve výzvě, upozornit na jejich případné nedostatky nebo chyby a vyjasnit si ještě před podáním nabídky případné nejasnosti. Součástí nabídky budou i požadavky uchazeče na objednatele. Na dodatečné požadavky ze strany zhotovitele nebude brán zřetel.

5. Obsah a forma nabídky

Předložená nabídka musí obsahovat:

- vyplněný krycí list – nabídková cena uvedená v krycím listě musí obsahovat celkovou cenu, která bude tvořena součtem ceny za bourací a stavební a související práce a elektroinstalace dle projektové dokumentace – viz. tabulka EXCEL označena Příloha č.9 Soupis prací – položkový rozpočet

Pokyny pro vyplnění soupisu prací jsou součástí tabulky - viz. Tabulka Návod pro vyplnění na záložce „Rekapitulace stavby“

- název a přesnou adresu uchazeče, IČO, DIČ a bankovní spojení

- jméno zodpovědné pracovníka pro případné další jednání včetně uvedení telefonního

a mailového spojení

- seznam 3 referenčních akcí obdobného charakteru za posledních 5 let s nákladem

minimálně 500.000,- Kč bez DPH

- nabídkovou cenu bez a včetně DPH za realizaci díla v členění dle krycího listu

- osvědčení o autorizaci ve smyslu zákona 360/1992 sb. pro obor pozemní stavby.

- naceněný položkový Soupis prací (je součástí zadávací dokumentace; nutno dodržet obsahovou náplň)

- lhůta vlastní realizace díla

- záruční dobu, která je pevně stanovena na 60 měsíců

- splnění kvalifikačních předpokladů v podobě fotokopie živnostenského listu, výpisu   z obchodního rejstříku (pokud je v něm zapsán).

- jednostranně potvrzený návrh smlouvy o dílo (je součástí zadávací dokumentace jako Příloha č.1).

6. Požadavky na zpracování cenové nabídky

Předpokládaná hodnota zakázky činí 1 150 000,- Kč bez DPH

Nabídková cena bude zpracována jako cena pevná, smluvní a konečná a to bez DPH a včetně DPH v členění dle krycího listu, který je součástí výzvy.

Uchazeč je povinen zahrnout do ceny veškeré předpokládané náklady na komplexní realizaci díla včetně dokladů k přejímacímu řízení.

Uchazeč je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky.

7. Místo a lhůta pro podání nabídky

Nabídky je možno podat pouze elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, který je implementován na profilu zadavatele https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html – a to do 08.12.2022 do 9°° hodin.

Nabídky předložené po uplynutí soutěžní lhůty nebudou přijaty.

8. Hodnocení

Ve výběrovém řízení budou jednotlivé nabídky, při zohlednění zásad odpovědného zadávání, hodnoceny podle jediného kritéria a tím je nabídková cena.

Způsob výběru nejvhodnější nabídky a hodnocení předložené nabídky je výhradně záležitostí zadavatele.

Vybraní uchazeči, jejichž nabídky splní zadávací podmínky, budou svými nabídkami vázáni do doby uzavření smlouvy o dílo.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni smlouvy o dílo, vyjma ceny a termínu splnění dodávky, které budou závazné podle nabídky.

9. Jiné podmínky

Zadavatel je oprávněn soutěž kdykoliv zrušit, nebo nevybrat žádného uchazeče.

Odvolat nebo zrušit veřejnou zakázku je zadavatel oprávněn kdykoliv v průběhu, před zahájením nebo ukončením výběrového řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení veřejnou zakázku změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, který je implementován na profilu zadavatele https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel nehradí.

Přílohy:

Příloha číslo 1.: Smlouva o dílo

Příloha číslo 2. Krycí list nabídky

příloha číslo 3 - Technická zpráva - Stavba

příloha číslo 4 - Technické podmínky výrobků

příloha číslo 5 - Technická zpráva - Elektrické zařízení,

příloha číslo 6 - Koupelna 3NP půdorys - Bourací práce,

příloha číslo 7 - Koupelna 3NP půdorys - Nový stav

příloha číslo 8 - Koupelna 3NP půdorys – Elektro a

příloha číslo 9 - Soupis prací – položkový rozpočet

Příloha číslo 10 - Čestné prohlášení

MUDr. Svatopluk Němeček, MBA			Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA

předseda představenstva				místopředsedkyně představenstva