Vyřizuje:	Jiří Pavlík

Telefon:	596 096 313

E-mail:		pavlik@nembo.cz

Datum:		08.02.2023

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek v podmínkách města Bohumín č. 9/R z 3.12.2018, účinné od 1.1.2019, která není zadávána v podmínkách zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek

„Nákup užitkového automobilu pro

Bohumínskou městskou nemocnici a.s., 2023“

Název zadavatele: Bohumínská městská nemocnice,a.s.

Adresa zadavatele: Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín

IČ zadavatele: 26834022

Oprávněná osoba zadavatele: MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, předseda představenstva

Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA, místopředseda představenstva

Igor Bruzl, člen představenstva

Kontaktní osoba zadavatele: Jiří Pavlík, obchodně provozní manažer

Telefon: 596 096 313

E-mail: pavlik@nembo.cz www: www.nembo.cz

1. Předmět a rozsah nabídky

Předmětem je uzavření kupní smlouvy na nákup automobilu, jejímž předmětem bude nákup užitkového automobilu typu furgon/van, vybaveného hydraulickou plošinou, za podmínek a s parametry uvedenými níže, jež tvoří nedílnou součást tohoto dokumentu pod číslem dvě (2), a v termínech stanovených touto výzvou.

2. Požadované parametry

Nedodržení minimálně požadovaných parametrů je důvodem pro vyřazení nabídky dodavatele z účasti v tomto výběrovém řízení.

Pro podrobné, číselně uvedené a neomezené (min./max. hodnotou) technické údaje platí toleranční pole +/- 10% za podmínky splnění požadovaného účelu, pokud není uvedeno jinak.

Tzn., že zadavatel připouští u jednotlivých číselných hodnot použitých ve specifikaci parametrů toleranční rozsah (odchylku) +/- 10 %, pokud to jejich povaha umožňuje a za podmínky splnění požadovaného účelu.

Takto stanovené hodnoty (tj. v rámci odchylky navýšené, popř. ponížené o 10%), jsou považovány za nejvýše či nejníže přípustné. Pokud uchazeč nabídne parametr, který nedosahuje (u min. hodnoty), resp. překračuje (u max. hodnoty) tyto hodnoty, bude tato skutečnost považována za nesplnění zadávacích podmínek a důvodem pro vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

Pro číselné hodnoty v uzavřeném číselném intervalu min./max. platí že minimální/resp. maximální hodnota je uzavřená, tzn., že dodavatel může nabídnout pouze větší u min. požadované hodnoty resp. nižší u max. požadované hodnoty.

Zadavatel požaduje vozidlo značky Peugeot, typ Boxer Furgon, a to z důvodu standardizace vozového parku a usnadnění servisu vozidel, kdy v provozu u zadavatele je již několik užitkových vozidel této značky.

Základní parametry:

Typ vozidla: 		Peugeot Boxer Furgon

Palivo: 		Nafta

Splňuje:		EURO 6

Výkon motoru: 	min. 103 kW

Emise CO2:		max. 240 g/km

Délka: 			5998 mm

Šířka:			2050 mm

Výška:			2524 mm

Užitečná hmotnost	min. 1420 kg

Barva:			Bílá

Výbava (minimálně, uchazeč může nabídnou širší):

Palubní počítač

Rádio FM + Konektor USB + ovládání na volantu + Hands free Bluetooth + DAB

Manuální klimatizace s klimatizovanou přihrádkou spolujezdce

Tempomat a omezovač rychlosti

Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka s dvojitým zrcadlem

Airbag řidiče

ESP + ASR + Pomoc při rozjezdu do svahu

Dvojsedadlo spolujezdce s tříbodovými bezpečnostními pásy

Palivová nádrž o objemu 90 l

Zadní dvoukřídlé dveře

Boční posuvné dveře plechové na pravé straně

Zesílené odpružená zadní nápravy

Plnohodnotná rezerva

Sada na opravu pneumatik

Další výbava

Protiskluzová, voděodolná překližka s kovovými lištami na nástupních hranách

Zdvihací hydraulická plošina s následujícími parametry

- 2 zvedací a 2 naklápěcí válce

- délka plošiny 1300 mm

- nosnost plošiny 500 kg

- venkovní ovládání na boku vozidla

- bateriový vypínač s odnímatelným klíčem

- 2-tlačítkový ovladač na spirálovém kabelu

- varovné praporky s reflexním pruhem

- překlopný přejezdový hliníkový můstek

- osvětlení SPZ

- 2 x silový kabel

Záruka

min. 24 měsíců

Další podmínky

Do nabídkové ceny budou promítnuty veškeré předpokládané náklady na komplexní realizaci dodávky. Před převzetím vozidla bude umožněna zkušební jízda

V průběhu záruční doby požadujeme provádět bezplatně veškeré kontroly předepsané výrobcem, jsou-li takové a údržbu a servis vč. dodávky náhradních dílů.

Účastník zadávacího řízení je oprávněn plnit veřejnou zakázku prostřednictvím poddodavatelů, za

plnění však odpovídá dodavatel jako by plnil zakázku přímo sám. Zadavatel požaduje, aby účastník

zadávacího řízení před plněním veřejné zakázky předložil seznam případných poddodavatelů.

3. Lhůta plnění

Termín dodání je nejpozději 30.04.2023.

4. Zadávací podmínky

Požadované technické specifikace a další podmínky jsou stanoveny dle požadavků zadavatele v bodu 2. této výzvy.

Místem plnění veřejné zakázky, tj. místem dodání vozidla, je areál Bohumínské městské nemocnice a.s. pod adresou Slezská 207, Starý Bohumín, 735 81 Bohumín.

Uchazeč je povinen se před podáním nabídky podrobně seznámit se všemi zadávacími podmínkami, sděleními ve výzvě, upozornit na jejich případné nedostatky nebo chyby a vyjasnit si ještě před podáním nabídky případné nejasnosti.

Součástí nabídky budou i požadavky uchazeče na objednatele. Na dodatečné požadavky ze strany prodávajícího nebude brán zřetel.

5. Obsah a forma nabídky

Předložená nabídka musí podána v českém jazyce a obsahovat:

- nabídkovou cenu uvedenou na krycím listu – příloha č.1 (v členění bez i včetně DPH)

- přesnou technickou specifikaci nabízeného užitkového vozidla (zařízení i veškeré příslušenství musí splňovat veškeré technické požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů)

- veškeré další potřebné doklady opravňující uchazeče k dodávkám předmětu plnění

- název a přesnou adresu uchazeče, IČO, DIČ a bankovní spojení

- jméno zodpovědné pracovníka pro případné další jednání včetně uvedení telefonního

a mailového spojení

- nabídka bude obsahovat návrh kupní smlouvy (příloha č.2), který bude elektronicky podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat (popřípadě zmocněncem uchazeče, jehož plná moc musí být v nabídce doložena),

6. Požadavky na zpracování cenové nabídky a platební podmínky

Nabídková cena uvedená v krycím listu a kupní smlouvě bude zpracována jako cena pevná, smluvní a konečná, a to bez DPH a včetně DPH.

Uchazeč je povinen zahrnout do ceny veškeré předpokládané náklady na komplexní realizaci dodávky a je povinen předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu nabídky.

Maximální přípustná nabídková cena je 880.000,- Kč bez DPH.

Zadavatel nebude dodavateli poskytovat zálohu a předmět veřejné zakázky bude uhrazen až po jeho řádném předání. Splatnost daňového dokladu (faktura) se stanoví na 30 dnů od jeho doručení objednateli.

7. Požadavky na kvalifikaci

Pro prokázání profesních kvalifikačních předpokladů uchazeč předloží kopii:

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné

evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán,

dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu

odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, tj. příslušné živnostenské oprávnění nebo výpis

z živnostenského rejstříku.

Výpis z obchodního a živnostenského rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má

být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

Uchazeč rovněž k nabídce přiloží podepsaný dokument Čestné prohlášení (Příloha č. 3).

8. Místo a lhůta pro podání nabídky

Nabídky prosíme podat elektronicky prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK, který je implementován na profilu zadavatele https://bohumin.ezak.cz/profile_display_4.html – a to do 27.02.2023 do 8°° hodin.

Nabídky předložené po uplynutí soutěžní lhůty nebudou přijaty.

9. Hodnocení

Ve výběrovém řízení budou jednotlivé nabídky hodnoceny podle jediného kritéria a tím je nabídková cena. Způsob výběru nejvhodnější nabídky a hodnocení předložené nabídky je výhradně záležitostí zadavatele.

Vybraní uchazeči, jejichž nabídky se umístí na prvém až třetím místě, budou svými nabídkami vázáni do doby uzavření kupní smlouvy.

Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledků soutěže nevznikne automaticky smluvní vztah. Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni kupní smlouvy, vyjma ceny a termínu splnění dodávky, které budou závazné podle nabídky.

10. Jiné podmínky

Zakázka je realizovaná v souladu s § 31 zákona 134/2016 Sb. v režimu výběrového řízení, na něž se nevztahují kogentní ustanovení zákona, vyjma zásad uvedených v § 6 zákona. Pojmy či postupy použité v rámci tohoto zadávacího řízení, které odpovídají pojmům či postupům obsaženým v zákoně, jsou použity pouze z důvodu dodržení zásad uvedených v § 6 zákona, a dále z důvodu zachování jednotné terminologie při zadávání veřejných zakázek, a v žádném případě je nelze vykládat jako úmysl zadavatele podřídit kteroukoli z částí zadávacího řízení postupu dle zákona.

Veřejné zakázky zadávané zadavatelem akcentují témata v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti a inovací. Tyto principy jsou uplatňovány přiměřeně a transparentně při respektování zásad rovného zacházení a zákazu diskriminace ve vztahu k dodavatelům a principů účelnosti, hospodárnosti a efektivity při naplňování poslání zadavatele.

Projevy výše uvedených zásad odpovědného zadávání veřejné zakázky jsou podrobněji specifikovány takto:

Při zajištění dodávky musí být dodržena následující kritéria:

- transparentní dodavatelský řetězec;

- vyplácení spravedlivé mzdy;

- bezpečné pracovní podmínky;

- zákaz nucené a dětské práce;

- dodržování pracovní doby a platné pracovní smlouvy

Dodržování podmínek legálního zaměstnávání, důstojných pracovních podmínek a

zajištění bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou podílet na plnění této

veřejné zakázky

Zadavatel rovněž snížil administrativní náročnost na zpracování nabídky.

Z hlediska environmentálně odpovědného zadávání požaduje zadavatel vozidlo splňující normu EURO 6.

Zadavatel je oprávněn soutěž kdykoliv zrušit, nebo nevybrat žádného uchazeče.

Odvolat nebo zrušit veřejnou zakázku je zadavatel oprávněn kdykoliv v průběhu, před zahájením nebo ukončením výběrového řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu výběrového řízení veřejnou zakázku změnit, upřesnit nebo doplnit podmínky výběrového řízení a to písemně a všem účastníkům výběrového řízení shodně.

Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

Náklady spojené se zpracováním nabídky zadavatel nehradí.

Přílohy

Příloha č.1 – Krycí list

Příloha č.2 – Kupní smlouva

Příloha č.3 – Čestné prohlášení

MUDr. Svatopluk Němeček MBA			Ing. Petra Tomanová, Ph.D., MBA

předseda představenstva				místopředseda představenstva