STAVEBNÍ ÚPRAVY – ODDĚLENÍ GYNEKOLOGIE

ČÁST D.1.1.

a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., dle změny č. 405/2017 Sb.

Objednatel:		Bohumínská městská nemocnice, a.s.

Se sídlem:	Slezská 207, 735 81 Bohumín

Zhotovitel:		Atris, s.r.o.

Místo podnikání (provozovna): 	Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava

Místo stavby:		ulice Slezská č.p. 340; parc. č. 458, kat. ú. Starý Bohumín

1. Účel objektu

Objekt slouží jako nemocnice.

2. Funkční náplň

Funkční náplň je jasně definována účelem využívání objektu jako objekt nemocnice. Funkční náplň se zamýšleným stavebním záměrem nemění.

3. Kapacitní údaje

Stavební úpravy spočívají v provedení stavebních úprav stávajícího hygienického zázemí.

4. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení:

Základní popis stávajícího stavu

Jedná se objekt nemocnice, lůžkové oddělení gynekologie. Stávající hygienické zázemí slouží pro několik pokojů.

Nový stav

Stavebními úpravami dojde k rekonstrukci dvou hygienických zázemí, které budou sloužit pro  pokoje

lůžkového oddělení gynekologie. V pokojích budou provedeny stavební úpravy spočívající ve výměně

nášlapné vrstvy podlahy, nové obklady stěn, drobné stavební úpravy.  Bude provedena výměna dveří,

a nového sdk podhledu.

5. Bezbariérové užívání stavby

- Projektová dokumentace neřeší bezbariérové užívání stavby.

6. Celkové provozní řešení

Celkové provozní řešení objektu se nemění, provozní řešení zůstává stávající.

7. Technologie výroby

Nejedná se o výrobní objekt.

- 8. Konstrukční a stavebnětechnické řešení a technické vlastnosti stavby

- Bourací práce

Před zahájením bouracích prací bude provedeno vyklizení hygienických zázemí a chodby před koupelnou s WC. Budou vybourány dveře vč. zárubně. Stávající otvor mezi chodbou a WC bude zazděn. V rácmi koupelny a WC bude provedeno vybourání vybraných příček. Dále bude provedeno odstranění nášlapné vrstvy podlahy a obkladů stěn.

Veškeré bourací práce budou provedeny v rozsahu výkresové dokumentace bouracích prací !!!

- Nový stav

- Zemní práce

- Nejsou předmětem PD

- Základy

- Nejsou předmětem PD.

- Svislé konstrukce

- Budou vyzděny příčky z pórobetonového zdiva.  Budou provedeny zazdívky vybouraných dveří pórobetonovými tvárnicemi.

- Vodorovné konstrukce

- Po demontáži stávající nášlapné vrstvy bude provedeno, vyčištění, vyspravení a vyrovnání podlahy a provedena nivelační stěrka.  Na takto připravený podklad bude v hygienickém zázemí nalepena keramická dlažba.  V koupelnách a WC bude namontován SDK podhled do vlhkých prostor.

- Schodiště a rampy

- Nejsou předmětem PD.

- Zastřešení

- Není předmětem PD

- Úpravy povrchů vnitřních

Budou oklepány nesoudržné části omítek, provedeno jejich vyspravení (předpoklad 10%). Na vyspravený   podklad bude provedena výztužná tkanina do tmele a nový keramický obklad. Ve sprchových koutech bude provedena hydroizolační stěrka vč. koutových a systémových pásek.

- Úpravy povrchů vnějších

Nejsou předmětem PD.

- Podhledy

- V hygienickém zázemí budou namontovány SDK podhledy do vlhkých prostor.

- Podlahy

- Po demontáži stávající nášlapné vrstvy bude provedeno, vyčištění, vyspravení a vyrovnání podlahy a provedena nivelační stěrka. Na takto připravený podklad bude v hygienickém zázemí nalepena keramická dlažba, včetně hydroizolační stěrky.

- Výplně otvorů

- Stávající vnitřní dveře budou demontovány, budou vybourány stávající zárubně. Budou osazeny nové         obložkové zárubně a do koupelen budou použity dveře z HPL laminátu.

- Izolace proti vodě

- V koupelnách bude provedena hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách. Hydroizolační stěrka bude použita         na podlahu, vytažená 300 mm na stěnu a v místě sprchy bude provedena do výšky 2100 mm. HI stěrka         bude provedena v souladu s technologickým postupem výrobce a budou použity veškeré systémové          příslušenství a doplňky (koutové a rohové pásky apod.)

- Izolace tepelné a zvukové

Nejsou předmětem PD

- Klempířské konstrukce

Nejsou předmětem PD.

- Zámečnické konstrukce

Budou osazeny madla v koupelnách a na dveřích v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb.

- Truhlářské konstrukce

- Budou osazeny nové vnitřní dveře vč. obložkových zárubní.

- Malby a nátěry

- Bude provedena výmalba dotčených prostor.

- Zpevněné plochy

- Nejsou předmětem PD.

- Terénní úpravy a vysazování zeleně

- Nejsou předmětem PD.

- 9. Stavební fyzika:

- Tepelná technika

- Není předmětem PD

- Osvětlení

- Bude provedena úprava elektroinstalace – viz. samostatná část PD

- Oslunění

- Stávající, nemění se.

- Akustika / hluk

Hluk: 	v průběhu výstavby lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze stavebních strojů. Tyto činnosti jsou prováděny výhradně v denní době (od 06,00 hod do 22,00 hodin). Významnější zatížení území stavební činností, neovlivní téměř vůbec hlučnost v chráněných zónách obce, kromě dopravy stavebního materiálu vedoucí přes obec. Vzhledem ke krátkým termínům výstavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované území významným negativním jevem.

Vibrace: stavební stroje jsou velmi často zdrojem vibrací, kterým je vystavena především obsluha stroje a nejbližší okolí stroje, případně okolí dopravních tras. Vibrace z těchto zdrojů jsou utlumeny v podloží do vzdálenosti nejvýše několika metrů od místa jejich působení. V žádném případě nemůže dojít k ohrožení nejbližšího okolí staveniště.

- Výpis použitých norem:

- ČSN 73 0540	Tepelná ochrana budov

- ČSN 73 3610	Navrhování klempířských konstrukcí

- ČSN 74 6077	Okna vnější a dveře – Požadavky na zabudování

- ČSN 73 4301	Obytné budovy

- ČSN 73 0810	Požární bezpečnost staveb – společná ustanoven

D.1.4. 	Technika prostředí staveb – elektroinstalace. Bude provedena úprava elektroinstalace.  V novém hygienickém zázemí budou osazeny ventilátory, aby bylo zajištěno větrání  hygienických zázemí.

Technika prostředí staveb – zdravotechnika – bude provedeno napojení nových zařizovacích předmětu na stávající rozvody ZTI v objektu.

Vypracoval: Karel Adamčík, Listopad 2022